## Slide 1: Suspension de train automatisé
Félix Boivin – BOIF1302
Philippe Couture – COUP0901
Mathieu Désautels – DESM1210
Mathys Plante – PLAM1001
Notes: Math

## Slide 2: Table des matières
Modélisation
Temporel
Fréquentiel
Résultats
Planification
Notes: Math

## Slide 3: Fonction
Notes: Fel

## Slide 4: Valeurs Finales
Plein  Vide
0.0640 kg  0.0030 kg
0.4254 m  0.2750 m
0.2750 / 2, car l’axe pivote en son milieu
4.12x10-6 kg m2  7.7028125x10-7 kg m2
0.0127 m  0.019625 m
Ratio

Pleine  Vide
Notes: Fel

## Slide 5: Valeurs Finales
Notes: Fel

## Slide 6: Valeurs Finales
Valeurs propres
Trois zéros et -38.7954
Notes: Fel

## Slide 7: Valeurs Finales
Pôles
0
0
0
-38.7954
Zéros
aucun
Le lieu des racines démontre qu’on est à la limite de la stabilité et qu’avec un gain le système devient directement instable
Notes: Fel

## Slide 8: Temporel
Notes: Fel

## Slide 9: Système Temporel
Réglage des paramètres
Pour ajuster les paramètres de performance du compensateur, on déplace les pôles désirés
Ajustement à la partie réelle
diminue
Ajustement à la partie imaginaire
diminue
Notes: Fel

## Slide 10: Système Temporel
Spécifications désirées
Spécifications obtenues
et 0.5Hz
Notes: Fel

## Slide 11: Système Temporel
Spécifications atteintes
Marge de phase
Marge de gain
Saturation en angle
Saturation en tension
Spécifications non-atteintes
Temps de stabilisation
Overshoot
Justification
Les spécifications ne sont pas toutes atteintes, mais elles s’en approchent.
Il reste à déterminer si un compensateur fréquentiel serait meilleur.
Notes: Fel

## Slide 12: Système Temporel
Notes: Fel

## Slide 13: Fréquentiel
Notes: Mathys

## Slide 14: Système Fréquentiel
Réglage des paramètres
Pour ajuster les paramètres de performance du compensateur, on ajuste les valeurs de marge de phase et de bande passante
Ajustement à la marge de phase
+4
Ajustement à la bande passante
0
Notes: Mathys

## Slide 15: Système Fréquentiel
Spécifications désirées
Spécifications obtenues
Notes: Mathys

## Slide 16: Système Fréquentiel
Ajustements minimaux
Aucune instabilité
Spécifications atteintes
Notes: Mathys

## Slide 17: Système Fréquentiel
Notes: Mathys

## Slide 18: Choix du compensateur
Notes: Mathys

## Slide 19: Choix du compensateur
Pourquoi le compensateur fréquentiel a été choisi?
Atteint toutes les spécifications, contrairement au compensateur temporel
Plus facile à ajuster, plus de marge de manœuvre
Plus loin de l’instabilité
Notes: Mathys

## Slide 20: Performances en Simulation
Notes: Mathys

## Slide 21: Performance position X et Y
Temporel: Amplitude différente avec un décalage
Fréquentiel: Amplitude semblable avec un décalage
Système plus représentatif avec une position demandée plus petite
Notes: Mathys

## Slide 22: Performance saturation
Notes: Mathys

## Slide 23: Trajectoire
Notes: Math

## Slide 24: Trajectoire
Interpolation
Doit passer par
  (3,3)
  (-3,3)
  (-3,-3)
  (3,-3)
Nombre de points = 8
Création d’une matrice
  Timeseries (bond de 0.2 sec)
Notes: Math

## Slide 25: Trajectoire
Calcul de la longueur :
Notes: Math

## Slide 26: Trajectoire
Notes: Math

## Slide 27: Trajectoire
Notes: Math

## Slide 28: Trajectoire
Notes: Math

## Slide 29: Résultats
Notes: Phil

## Slide 30: Résultat Finaux Position sinus temporel
Résultat sur la plateforme
Notes: Phil

## Slide 31: Résultat Finaux Angle sinus temporel
Notes: Phil

## Slide 32: Résultat Finaux Tension sinus temporel
Résultat sur la plateforme
Notes: Phil

## Slide 33: Résultat Finaux Position sinus Bode
Résultat sur la plateforme
Notes: Phil

## Slide 34: Résultat Finaux Angle sinus Bode
Résultat sur la plateforme
Notes: Phil

## Slide 35: Résultat Finaux Tension sinus Bode
Résultat sur la plateforme
Notes: Phil

## Slide 36: Matrice de conformité - Requis du fournisseur Banc d’essais
COMPENSATEUR TEMPOREL |  | 
Critère acceptation | Résult. compensateur | Conformité
 |  | N/E
 |  | N/E
 |  | N/E
 |  | N/A
avec sinus de |  | Oui
avec sinus de |  | Oui
COMPENSATEUR TEMPOREL |  | 
Critère acceptation | Résult. compensateur | Conformité
 |  | N/E
 |  | N/E
 |  | N/E
 |  | N/A
 |  | Oui
 |  | Oui
COMPENSATEUR FRÉQUENTIEL |  | 
Critère acceptation | Résult. compensateur | Conformité
 |  | N/E
 |  | N/E
 |  | N/A
avec sinus de |  | Oui
avec sinus de |  | Oui
COMPENSATEUR FRÉQUENTIEL |  | 
Critère acceptation | Résult. compensateur | Conformité
 |  | N/E
 |  | N/E
 |  | N/A
 |  | Oui
 |  | Oui
Notes: Mathys

## Slide 37: Planification
Notes: Math

## Slide 38: Outil de gestion de projet, traçabilité et logiciel
MatLab
Simulink
GitHub
Suite Office
  Word
  PowerPoint
Teams
Notes: Math

## Slide 39: GANT
Chart: Gantt de planification de temps
| 1.1 Modélisation du banc d'essai à un axe | Dévéloppement du modèle en équations différentiels non linéaire | Modélisation en MATLAB/Simulink | Linéarisation des équations dynamiques | Dévloppement des fonctions de transfert du moteur DC | 1.2 Calibration et identification des paramètres | Identification des paramètres critiques | Validation des modèles à partir des mesures expérimentales | 1.3 Conception de l'asservissement | Conception de l'asservissement de boucle interne | Calcul des conditions d'équilibre | Conception de l'asservissement de boucle interne | Calcul des conditions d'équilibre | 1.4 Tests des asservissements | Validation Simulink | Validation physiques sur le banc d'essai poutre-sphère | 1.5 Transposition au système plaque-sphère | Modification du modèle et des paramètres pour un système à deux axes | Modification des asservissements pour un système à deux axes | 1.6 Conception des trajectoires | Détermination de fonction d'interpolations des trajectoires | Validation des trajectoires | 1.6 Documentation | Production de rapport pour chaque phase | Documentation des résultats comparatifs et ajustements nécessaires
Debut | 45568 | 45568 | 45571 | 45571 | 45576 | 45575 | 45575 | 45580 | 45588 | 45588 | 45592 | 45596 | 45600 | 45594 | 45594 | 45604 | 45613 | 45613 | 45620 | 45613 | 45613 | 45620 | 45565 | 45565 | 45594
Duration | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 8 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 10 | 9 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 62 | 62 | 33
Notes: Math

## Slide 40: Décomposition des tâches WBS complet
Notes: Math

## Slide 41: Décomposition des tâches WPD
Titre du Word Package | Conception de la trajectoire
Code WBS | 1.6.2
Nom du responsable | Mathieu Desautels
Description du Word Package | Création de la trajectoire adaptée
Entrées | Coordonnées, vitesse et période d’échantillonage
Sorties | Fonction Matlab de la trajectoire
Début | 27 novembre 16:00
Fin | 28 novembre 16:00
Notes: Math

## Slide 42: Gestion des risques (TRL)
Niveau TRL | Catégories | Description | Priorité (1-5) | Action
TRL(7-9) | Gestion | Sous-estimation des délais ou des échéances | 4 | Prévoir une marge de temps supplémentaires pour chaque tâche
 |  | Non-respect des spécifications du client | 3 | Valider les étapes et les avancements avec le client régulièrement
 |  | Mauvaise planification de projet. | 4 | Utiliser un logiciel de gestion de projet et le tenir à jour.
 | Social | Manque de travail de la part d’un coéquipier. | 3 | Prévoir des périodes de travail obligatoire.
 |  | Manque de communication entre les membres de l’équipe. | 4 | Organiser des réunions régulières sur Teams ou en présence.
 |  | Conflits interpersonnels entre les membres de l’équipe | 5 | Favoriser un environnement de travail favorable et effectuer des activités inter-équipes
Notes: Phil

## Slide 43: Gestion des risques (TRL)
Niveau TRL | Catégorie | Description | Priorité(1-5) | Action
TRL(7-9) | Technologique | Erreur dans les modélisations des équations ou des simulations numériques | 5 | Valider chaque étape en effectuant des tests sur Matlab ou Simulink
 |  | Écart entre les résultats théorique, les résultats de simulation et les résultats expérimentaux | 1 | Ajuster les modèles de simulation en fonction des résultats expérimentaux et répéter les tests.
 |  | Erreur liée aux perturbations externes | 1 | Exploiter le système dans des conditions idéales
 |  | Problème d’intégration entre les systèmes | 4 | Effectuer des tests de simulation rigoureux de chaque sous-système
 |  | Le banc d’essai ne fonctionne pas | 3 | S’assurer d’avoir un système fonctionnel
 |  | Le facteur d’amortissement sélectionné pour le choix de Kint n’est pas optimal | 2 | Tester et choisir un zeta optimal
Notes: Phil

## Slide 44: Gestion des risques (TRL)
Niveau TRL | Catégorie | Description | Priorité(1-5) | Action
TRL(7-9) | Technologique | Mauvais contact entre la plaque et la sphère | 4 | Nettoyer et corriger afin d’assurer un bon contact entre la plaque et la sphère
 |  | Mauvaise calibration de la plaque | 5 | Calibrer le banc avant chaque séance de test
 |  | La plaque du banc d’essai est légèrement courbée | 3 | Remplacer ou redresser la plaque
 |  | Les données collectées du le lissage ou le lissage des données n’est pas optimal | 1 | Recollecter les données ou refaire un lissage plus approprié
 |  | Caméra a de la difficulté à détecter correctement la balle | 3 | Nettoyer ou changer la caméra
 |  | Les moteurs de chaque axe ne sont pas exactement pareils. | 3 | Vérifier l’exactitude des spécifications des moteurs
 |  | Gain de compensateur Ka trop grand causant l’instabilité | 1 | Obtenir un gain idéal pour trouver un juste équilibre entre l’erreur et le ts
 |  | Délai causé par la caméra | 1 | Obtenir un tau en considérant le délai de la caméra
Notes: Phil

## Slide 45: Assurance-qualité
Objectif : Garantir que le projet respecte les spécifications et les requis techniques établies par le client
Contrôle de gestion et suivi des documents: GitHub, Teams
Stratégie de test : Test d’intégration des sous-système lors des séances de test
Analyse de risque : Gestion des risques mise à jour entre chaque phase
Notes: Phil

## Slide 46: Matrice de conformité – Phases de gestion
Phases de gestion |  | 
Phases | Critère acceptation | Conformité
Phase 0 | MDR terminé | Oui
Phase A | PRR terminé | Oui
Phase B | SRR et PDR terminés | Oui
Phase C | CDR terminé | Oui
Phase D | AR et QR terminés | Oui
Notes: Felix

## Slide 47: Matrice de conformité – Planif temporelle & WBS
Phases de gestion |  | 
Étapes | Critère acceptation | Conformité
Modélisation du banc d’essai | Terminé avant la date d’échéance | Oui
Calibration ei identification des paramètres | Terminé avant la date d’échéance | Oui
Conception de l’asservissement | Terminé avant la date d’échéance | Oui
Tests des asservissements | Terminé avant la date d’échéance | Oui
Transposition aux systèmes plaques sphères | Terminé avant la date d’échéance | Oui
Conception de la trajectoire | Terminé avant la date d’échéance | Oui
Documentation | Terminé avant la date d’échéance | Oui
Notes: Felix

## Slide 48: Matrice de conformité – Livrables
Phases de gestion |  | 
Phases | Critère acceptation | Conformité
Revue 1 | Réalisée? | Oui
Validation 1 | Réalisée? | Oui
Validation 2 | Réalisée? | Oui
Revue 2 | Réalisée? | Oui
Revue Finale | Réalisée? | Oui
Notes: Felix

## Slide 49: Merci pour votre écoute
Même si vous êtes obligées